## Slide 1: 数字信号处理 Digital Signal Processing
主讲：刘而云
浙江大学 信电学院

## Slide 2: 数字信号处理简史
1950s
17世纪
牛顿
微积分创立
18世纪
欧拉、伯努利、拉格朗日
连续变量数值解法（积分、插值）
高斯
发现FFT的基础原理
1805
电子计算机出现和应用开始
1965
Cooley and Tukey
发现了FFT快速实现算法
Mid-1980s
TI公司，DSP芯片 TMS32010
集成电路应用（低成本、实时）
傅立叶
提出傅立叶分析（热力学研究）
1807
J.Morlet
小波分析（图像压缩标准）
E. J. Candes和陶哲轩等人
压缩感知（低于奈奎斯特采样率采样）
1974
2004
Hinton
深度学习成功应用
2006
模拟时代
数字时代
…
分布式、云计算

## Slide 3: 第一章 绪论
名词和基本概念
数学预备知识
课程内容安排

## Slide 4: 一、信号
什么是信号

## Slide 5: 一、信号
什么是信号：
信号是信息的载体

## Slide 6
图信号表示，非欧氏空间数字信号

## Slide 7: 一、信号
信号的表示：
一维信号f(t)：t是时间变量， f(t)是随时间变化的量
二维信号f(x,y)：x，y是二维空间位置变量
三维信号f(x,y,z)：x，y，z是三维空间位置变量
多维信号f(x, y, z,…)
图信号g(V, E), V和E分别代表节点和边集合
信号是自变量的函数
高维信号可以降为低维信号处理，也可以逐维处理
本课程以一维信号为例，自变量为时间变量

## Slide 8: 一、信号
信号分类
信号
模拟信号
离散信号
取样数据信号
数字信号
时间和幅度连续变化
时间取离散值
时间和幅度取离散值
模拟信号
取样数据信号
数字信号
取样（时间离散化）
量化编码
离散时间信号

## Slide 9: 二、处理
获取信号统计特征（信号分析）
信号统计分量：信号频率，幅度，相位
音量，心率，温度
改变信号分量比例（信号滤波）
滤除无用噪声，例如：音响去燥
提取感兴趣成份，例如：信号分离
信号处理的根本目的是从信号数据中获取信息

## Slide 10: 三、系统
系统是一个信号处理的软硬件设备
输入信号
输出信号
信号
处理系统
模拟系统：输入输出均为模拟信号
    电阻，电容，二极管，三极管，放大器等
数字系统：输入输出均为数字信号
    寄存器，CPU，集成电路等
输入为模拟信号，输出为数字信号呢？
输入为数字信号，输出为模拟信号呢？

## Slide 11: 三、系统
数字系统优点：
精度高
可靠性高
模拟元器件
处理器

## Slide 12: 三、系统
数字系统优点：
灵活性强，编程实现信号处理
便于大规模集成，FPGA，ASIC等
数字信号便于加密处理
便于处理低频信号

## Slide 13: 四、数字信号处理
信号处理流程图及信号表示
模拟信号
数字信号
（处理前）
数字信号
（处理后）
模拟信号
信号的表示、分析、处理、变换
系统的设计与实现

## Slide 14: 五、应用
数字信号
处理应用

## Slide 15: 1.2 数学预备知识
傅立叶变换三种形式：

## Slide 16: 1.2.2 常用模拟信号
1、 阶跃函数
当a=1, t0=0时，傅立叶变换：

## Slide 17: 1.2.2 常用模拟信号
2、 矩形函数（窗函数）

## Slide 18: 1.2.2 常用模拟信号
3、 sinc函数
sinc函数与矩形函数互为傅立叶变换：
t0处函数值为1
过零点等间隔

## Slide 19: 1.2.2 常用模拟信号
4、 冲激函数（ 函数）
冲激函数基本性质：
偶函数
积分
尺度变换
筛选特性

## Slide 20: 1.2.2 常用模拟信号
4、 冲激函数（ 函数）
冲激函数的导数：
f(t) k阶可导
冲激函数与阶跃函数关系：

## Slide 21: 1.2.2 常用模拟信号
5、 梳状函数
取样函数：
梳状函数与取样函数傅立叶变换：

## Slide 22: 内容安排
第2章：离散时间信号与离散时间系统
第3章：离散傅里叶变换及其快速计算方法
第4章：IIR数字滤波器设计和实现
第5章：FIR数字滤波器设计和实现
第6章：数字信号处理中的有限字长效应
第7章：多抽样率数字信号处理
先修课程：信号与系统
取样与内插，Z变换
信号变换、分析、计算
数字系统的设计与实现
离散信号到数字信号的变换
多采样率变换
针对离散时间
针对数字
2次课（包括绪论）
3次课
3次课
3次课
2次课
2次课

## Slide 23: 《数字信号处理》 第2章 离散时间信号与离散时间系统 Chapter 2 Discrete-time Signal and System

## Slide 24
提纲
2.1 取样和内插
2.2 离散时间信号
2.3 时域离散系统的基本概念
2.4 离散系统的差分方程描述及信号流图
2.5 离散时间信号的傅里叶变换（DTFT）
2.6 Z变换的定义及收敛域
2.7 Z 反变换
2.8 Z 反变换的性质
2.9 一些常用的Z变换对
2.10 Z变换与拉普拉斯变换、傅里叶变换的关系
2.11 离散系统的频域分析

## Slide 25
2.1 取样与内插
取样：将连续模拟信号转换为离散时间信号
内插：将离散时间信号转换为连续模拟信号
模拟信号
数字信号
取样/量化
内插

## Slide 26
2.1 取样与内插
基本问题
如何取样？
取样后信息是否丢失？
如何恢复？

## Slide 27
2.1 取样与内插
取样函数：
时域分析：
频域：

## Slide 28
2.1 取样与内插
频域：
频谱周期延拓
周期：
幅度：
奈奎斯特采样定理：
采样频率大于两倍信号最高频率
是否可以相等？

## Slide 29: 信号混叠例子

## Slide 30
2.1 取样与内插
傅里叶变换
傅里叶变换
时域
频域

## Slide 31
2.1 取样与内插
如何从取样信号中恢复模拟信号？
理想低通滤波器
频域分析：
内插：

## Slide 32
2.1 取样与内插
时域分析：
取
内插函数
系数
内插函数
插值过程

## Slide 33: 2.2 离散时间信号
2.2.1 常用序列
单位取样序列
（单位冲激/脉冲序列）
单位阶跃序列
1、
2、

## Slide 34: 2.2 离散时间信号
2.2.1 常用序列
3、
4、
实指数序列

## Slide 35: 2.2 离散时间信号
2.2.1 常用序列
5、
一般形式：
振幅
角频率
rad，弧度
初相
rad，弧度
注意区别！

## Slide 36: 2.2 离散时间信号
2.2.1 常用序列
6、周期序列
主值区间
0
N－1
主值周期
存在一个最小正整数N，对所有n成立

## Slide 37: 2.2 离散时间信号
2.2.1 常用序列
一般正弦函数周期性：
N必须是整数
分情况讨论：
（3）
为无理数，则不在存在这样的正整数使得等式成立，序列为非周期序列
存在一个最小正整数N，对所有n成立
（2）
为有理数，设为 ，则取k为P，序列为周期序列，N＝Q
（1）
为整数，则取k为1，序列为周期序列，N＝
正弦序列不一定是周期性的
周期性的正弦序列，其周期不一定对应于正弦波的周期
周期性的正弦序列，图形不一定具有正弦波特征
结论：

## Slide 38: 2.2 离散时间信号
2.2.1 常用序列
7、单位取样序列表示任意序列
加权和

## Slide 39: 2.2 离散时间信号
2.2.2 序列基本运算
1、序列移位
右移：序列延迟 y(n) = x(n-m)
左移：序列超前 y(n) = x(n+m)
单位延迟器
2、序列相加

## Slide 40: 2.2 离散时间信号
2.2.2 序列基本运算
或
3、序列相乘
调制器
4、标量乘法

## Slide 41: 2.2 离散时间信号
2.2.2 序列基本运算
5、序列翻褶
6、序列累加
m以及m之前所有序列值之和
7、序列卷积和（离散线性卷积）
（1）解析法－已知解析表达式
（2）作图法－适合直观表达，长度有限
（3）排序法－短序列，手算方便

## Slide 42: 2.3 离散时间系统基本概念
系统：处理信号的软硬件设备
数学上：对输入信号的一种变换
离散时间系统模型
变换函数T[.]的特性即系统特性
根据T[.]特性，可将系统分类：
1、线性系统
2、非移变系统
3、线性非移变系统
4、稳定系统
5、因果系统
系统单位冲激响应：单位序列输入对应的输出
定义：
系统阶跃响应：系统对单位阶跃函数的响应，对系统电平变化的响应

## Slide 43
2.3 离散时间系统基本概念
1、线性系统
可加性（叠加性）
比例性（齐次性）
例：判断以下系统是否为一个线性系统
不满足齐次性，是非线性系统

## Slide 44
2.3 离散时间系统基本概念
2、非移变系统
系统特性不随时间改变。输入提前或延迟m个抽样间隔，
输出也提前或延迟m个抽样间隔。
物理意义：
判断方法：
示例：

## Slide 45
2.3 离散时间系统基本概念
2、非移变系统
系统特性不随时间改变。输入提前或延迟m个抽样间隔，
输出也提前或延迟m个抽样间隔。
物理意义：
判断系统是否非移变系统：
判断方法：
Step 1
Step 2
移变系统

## Slide 46
2.3 离散时间系统基本概念
3、线性非移变系统（LTI）
线性系统＋非移变系统
设输入序列：
系统零状态响应：
即单位冲激响应
系统特性：
假设输入序列与输出序列分别为 和
非移变系统
线性系统
卷积定义
单位脉冲响应代表了系统特性！

## Slide 47
2.3 离散时间系统基本概念
4、稳定系统
有界输入得到有界输出
对于线性非移变系统：
对于线性非移变系统稳定的条件：
假设输入信号有界

## Slide 48
2.3 离散时间系统基本概念
5、因果系统
没有输入，就没有输出
因果系统只与当前输入、过去输入、过去输出有关，与将来输入无关
是
的函数
和
无关
与
因果：前因导致后果
定义适用任何系统，不仅仅LTI系统
因果系统是物理可实现的
LTI系统是因果系统的充要条件：
稳定因果系统是工程上真正需要的系统

## Slide 49
2.4 离散系统的差分方程描述及信号流图
2.4.1 LTI常系数线性差分方程
系统输出与输入之间的关系
线性、非移变、因果系统
线性：
N为系统的阶次
常系数：系数 为常数
只有 的一次幂，没有交叉项
FIR：N=0
IIR：N>0
因果: n>0
简写成
简写成
非递归型
有限脉冲
递归型
无限脉冲

## Slide 50
2.4 离散系统的差分方程描述及信号流图
2.4.1 LTI常系数线性差分方程
求解常系数差分方程：
零输入响应
零状态响应
求解方法：
1）经典法－数学方法，解差分方程，齐次解＋特解
2）递推法－已知过去输出和输入，递归求解y(n)
3）卷积和－只能求零状态响应
4）Z变换法－总可以求出y(n)
零输入响应：系统输入为零，系统响应取决于历史状态
零状态响应：初始状态为零，系统响应只与输入有关

## Slide 51
2.4 离散系统的差分方程描述及信号流图
2.4.2 信号流图表示
系统框图
信号流图
基本术语：
1）节点
2）支路
3）源节点
4）汇点
5）混合节点
6）开路径
7）自环
节点变量的值：所有流入该节点的值加权和
请注意与基尔霍夫定律的区别！

## Slide 52
2.4 离散系统的差分方程描述及信号流图
2.4.2 信号流图表示
信号流图的简化
1）支路合并
2）节点吸收
3）自环消除
流图简化：