## Slide 1: 数字信号处理 Digital Signal Processing
主讲：刘而云
浙江大学 信电学院

## Slide 2: 第4章 IIR数字滤波器设计与实现
4.1 概述
4.2 模拟滤波器设计
4.3 模拟滤波器数字仿真
4.4 冲激响应不变法
4.5 双线性变换法
4.6 高通、带通和带阻IIR数字滤波器的设计
4.7 IIR数字滤波器的计算机辅助设计
4.8 IIR数字滤波器的实现结构
4.9 IIR数字滤波器的应用
模拟滤波器
数字滤波器
滤波器变换
滤波器实现

## Slide 3: 4.1.1 滤波器的分类
滤波器分类：
模拟滤波器
数字滤波器
低通滤波器（LPF）
高通滤波器（HPF）
带通滤波器（BPF）
带阻滤波器（BSF）
全通滤波器（APF）
根据信号类型
根据滤波器特性
IIR滤波器
FIR滤波器
根据冲激响应类型
滤波器：具有一定频率选择特性的信号处理装置、模块
数字滤波器
输入信号
输出信号
滤波器性能？
让一些频率分量通过，阻止另一些频率分量通过

## Slide 4: 4.1.2 滤波器性能指标
理想低通滤波器
实际的低通滤波器
频域存在锐截止
时域无限时宽（非因果）
频域平滑无突变
频域存在波动
时域因果，可实现

## Slide 5: 4.1.2 滤波器性能指标
数字低通滤波器性能指标：
通带
通带范围
通带最大波动
阻带
阻带范围
阻带最小衰减
过渡带
过渡带范围
绝对指标表示
通带
阻带
通带边频
阻带边频
通带最大波动（dB）：
阻带最小衰减（dB）：

## Slide 6: 4.1.2 滤波器性能指标
模拟低通滤波器性能指标：
通带
阻带
通带边频
阻带边频
截至频率
通带：
阻带：
（归一化性能指标）

## Slide 7: 4.1.3 IIR数字滤波器设计方法
数字滤波器设计总体步骤：
1、按照实际需要，确定滤波器的性能要求
2、用因果稳定传输函数去逼近性能指标（IIR/FIR）
      确定传输函数的系数或零极点
3、用一个有限精度的运算去实现传输函数
实现结构 4.8节
有限精度字长处理方法 第六章

## Slide 8: 4.1.3 IIR数字滤波器设计方法
常用设计方法：
模拟原型法：设计模拟滤波器，将其传输函数转换为数字滤波器传输函数
零极点位置累试法，根据幅频响应与零极点位置关系设计
直接设计法，利用近似分段线性幅值响应，直接计算，多通频带滤波器设计
参数化模型，找近似数学模型，选择合适参数
最优化设计法，根据误差准则，迭代滤波器参数

## Slide 9: 4.2 模拟滤波器设计
4.2.1 理想滤波器及其频率响应
1、理想滤波器
概念：无失真传输，即只有线性缩放和时延
理想滤波器
x(t)
y(t) = Ax(t-td)
理想滤波器模型
理想频选滤波器应是
通带内： 幅频响应为常数，相位响应为线性
通带外： 幅频响应为0

## Slide 10: 4.2 模拟滤波器设计
4.2.1 理想滤波器及其频率响应
1、理想滤波器
时域响应无限长、非因果、不可实现
原因：幅频响应是锐截止的
0
FT/IFT

## Slide 11: 4.2 模拟滤波器设计
4.2.1 理想滤波器及其频率响应
2、频率响应的性质
获得滤波器
频率响应函数
由频率响应函数
获得系统传输函数
由系统传输函数
设计滤波器结构
根据
设计需求
？
h(n)是实值函数
零极点分配
求零极点
幅度平方函数

## Slide 12
4.2.1 理想滤波器及其频率响应
4.2 模拟滤波器设计
2、频率响应的性质
偶函数
奇函数
幅频响应，偶函数
有
与
关系
实系数滤波器
幅度平方函数

## Slide 13: 4.2 模拟滤波器设计
4.2.1 理想滤波器及其频率响应
3、零极点选择
零极点分配
求零极点
零极点成共轭对（关于实轴对称）
零极点成象限对称
虚轴上的零极点均是二阶的
零极点分布示意
对于稳定系统，极点必分布在左半平面
选择原则：将左半平面的极点归H(s)，零点成共轭对
根据零极点，写出H(s)表达式:
确定

## Slide 14: 4.2 模拟滤波器设计
4.2.1 理想滤波器及其频率响应
例：根据幅度平方函数，确定系统函数H(s)
解：
非负有理函数， 轴零点是偶次的（没有零点）
满足幅度平方函数条件。
极点：
零点：
零点
极点
0
选择左半平面极点 和一对共轭零点
则，H(s)表达式：
根据
得
有

## Slide 15: 4.2 模拟滤波器设计
4.2.2 巴特沃斯（Butterworth）滤波器
幅度平方函数：
-3dB
N=2
N=4
N=8
阶次N
通带截至频率
幅频特性曲线光滑，单调下降
对数纵坐标
幅频特性降到-3dB
确定H(s)增益常数
通带内波动
N越大，通带内越平滑，过渡带越窄，曲线迅速下降
如何确定常数N？
1

## Slide 16: 4.2 模拟滤波器设计
4.2.2 巴特沃斯（Butterworth）滤波器
幅度平方函数：
-3dB
N=2
N=4
N=8
对数纵坐标
1
1）通带截止频率 与通带幅度最大衰减 (或3 dB 截止频率 );
给定性能指标：
2）阻带起始频率 与阻带幅度最小衰减
（续）
1、求N

## Slide 17: 4.2 模拟滤波器设计
4.2.2 巴特沃斯（Butterworth）滤波器
幅度平方函数：
相除：
得：
2、求3dB截止频率
由：
得：
3、求幅度平方函数
将N和 代入
该滤波器通带指标正好满足，阻带指标
超额满足。
或由阻带指标求得：
求幅度平方函数将N 和 代入
该滤波器阻带指标正好满足，通带指标
也满足，过渡带响应太高

## Slide 18: 4.2 模拟滤波器设计
4.2.2 巴特沃斯（Butterworth）滤波器
-3dB
1）用通带指标求截止频率
该滤波器通带指标正好满足，阻带指标超额满足。
2）用阻带指标求截止频率
该滤波器阻带指标正好满足，通带指标也满足（超额），过渡带响应太高
实际应用时，应该用通带指标求截止频率。
通带与阻带截止频率点通常只有一个刚好满足，另一个超额完成。
红色曲线：由通带截止频率计算
蓝色曲线：由阻带截止频率计算

## Slide 19: 4.2.2 巴特沃斯（Butterworth）滤波器
4、求传输函数H(s)
幅度平方函数：
用s代换
令分母为0，解得极点：
例：N＝3
2N 个极点等间隔分布在半径为 的圆上
将左半平面的一半极点分配给H(s)
增益常数 ，零频校正：

## Slide 20: 4.2.2 巴特沃斯（Butterworth）滤波器
归一化传输函数H(p)
查表确定各 值，第159页，表4.2（a）
将左半平面的一半极点分配给H(p)
归一化低通原型传输函数
why?
当 时，
(1)确定N，查表得到归一化传输函数（频率归一化后，极点仅与N相关）
(2)用 进行代换，求出H(s)
(3)根据
求出增益常数
也可直接查表得H(p)分母多项式
根据实现结构确定表达式（4.8）

## Slide 21: 4.2.2 巴特沃斯（Butterworth）滤波器
N
P159表4.2纠错

## Slide 22: 4.2.2 巴特沃斯（Butterworth）滤波器
N
P159表4.2纠错

## Slide 23: 4.2.2 巴特沃斯（Butterworth）滤波器
例4.2 设计一个巴特沃思低通滤波器
解：
4、求传输函数（查表4.2（b））
1、求N
取N = 5
2、求3dB截止频率
(本题不需要)
3、求幅度平方函数
因为
所以

## Slide 24: 4.2.2 巴特沃斯（Butterworth）滤波器
(dB)
-3
P161图4.8纠错
查表法求N
-30
N=4
N
N
N
N
N
N
N
N
1)由图可得N＝5;
2)查表可得H(p);
3)变量代换得H(s);
若：
N？
N=6
-50

## Slide 25: 4.2.3 切比雪夫（Chebyshev）滤波器
切比雪夫I型
切比雪夫II型
特点：带内等幅波动
带外单调衰减
特点：带内单调衰减
阻带等幅波动
（课内不讨论）
低通滤波器
低通滤波器

## Slide 26: 4.2.3 切比雪夫（Chebyshev）滤波器
波动参数， 越小，波动幅度越小
通带内等幅波动
通带外单调衰减
幅度平方函数：
曲线规律：
分段函数

## Slide 27: 4.2.3 切比雪夫（Chebyshev）滤波器
曲线规律：
N值（阶数）越大
通带内波动越多
通带外衰减越快
切比雪夫曲线随N的变化规律

## Slide 28: 4.2.3 切比雪夫（Chebyshev）滤波器
给定性能指标：
通带截止频率 与通带幅度最大衰减 ，
阻带起始频率 与阻带幅度最小衰减 。

## Slide 29: 4.2.3 切比雪夫（Chebyshev）滤波器
给定性能指标：
通带截止频率 与通带幅度最大衰减 ，
阻带起始频率 与阻带幅度最小衰减 。
1、求 和N

## Slide 30: 4.2.3 切比雪夫（Chebyshev）滤波器
1、求 和N
2、求幅度平方函数
3、求传输函数
2N 个极点，位于s平面的椭圆上。其中，N 个位于左半平面的归H(s)。

## Slide 31: 4.2.3 切比雪夫（Chebyshev）滤波器
归一化极点：
归一低通滤波器( )传输函数 ：
通带截止频率 传输函数：
查表求各 参数

## Slide 32
切比雪夫滤波器极点分布规律
极点横坐标由内圆决定
极点纵坐标由外圆决定

## Slide 33: 4.2.3 切比雪夫（Chebyshev）滤波器
例：设计一个低通切比雪夫滤波器。要求：
通带截止频率 =3MHz ，最大衰减 =0.1dB
阻带截止频率 =12MHz，最小衰减 =60dB
解：
2、求幅度平方函数
3、求传输函数
取N＝5
归一化低通
查表求各 参数
所求低通
1、求 和N

## Slide 34: 4.2.3 切比雪夫（Chebyshev）滤波器
查表确定N

## Slide 35: 4.2.3 切比雪夫（Chebyshev）滤波器

## Slide 36: 作业
4.1
4.2
4.3